Приложение к постановлению

главы Администрации сельского поселения Месягутовский сельсовет

муниципального района Дуванский район

Республики Башкортостан

от «____»__________ 2015 г. № ____

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района

Дуванский район Республики Башкортостан

на 2015-2022 годы первой очереди строительства и на расчетный срок до 2032 года.

с. Месягутово

2015 г.

ВВЕДЕНИЕ	3

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	3

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	4

2.1.	Система теплоснабжения	4

2.2.	Система водоснабжения	6

2.3.	Система водоотведения	9

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	20

3.1.	Краткая характеристика МО	20

3.2.	Перспективные показатели развития МО	20

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	22

4.1.	Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	22

4.2.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	23

4.3.	Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	24

5.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	25

5.1.	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	25

5.2.	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	27

5.3.	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	36

6.	ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	38

6.1.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	38

6.2.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	39

6.3.	Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	40

6.4.	Величина тарифов и доступность программы для населения	Ошибка! Закладка не определена.

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	42

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования сельское поселение Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан (далее – МО) разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2015-2022 годы первой очереди строительства и на расчетный срок до 2032 года. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: на 2015-2022 годы первой очереди строительства и на расчетный срок до 2032 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

Услуги централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет МУП «Дуванводоканал» Республики Башкортостан. Услуги предоставляются  физическим и юридическим лицам в населенном пункте с. Месягутово.

Жители остальных населенных пунктов сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан не подключены котельным и отапливаются от индивидуальных тепловых источников.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 1 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование котельной | Эксплуатирующая организация | Адрес | Основное оборудование | Год ввода | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (центральная) | МУП «Дуванводоканал» РБ | с.Месягутово, ул.И.Усова, 13 | Водогрейный котел КСВ 2,9 – 8 шт. номин. производ. 2,5 Гкал/час | 1988, 1996, 2009 | газ |
| Котельная №2 (МЦРБ) | МУП «Дуванводоканал» РБ | с.Месягутово, ул.Партизанская | Водогрейный котел ТВГ 1,5 – 2 шт. номин. производител. 1,5 Гкал/час | 1973, 1975 | газ |
| Котельная №3 (МПК) | МУП «Дуванводоканал» РБ | с.Месягутово, ул.Араловец | Водогрейный котел ТВГ 1,5 – 3 шт. номин. производительностью 1,5 Гкал/час | 1979 | газ |

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| Наименование объекта | Техническая возможность работы на резервном топливе, да/нет | Эксплуатационная емкость РТХ, тонн (с учетом влажности) | Вид и марка резервного топлива | Нормативный запас резервного топлива, тонн (с учетом влажности) | Фактическая наполненность,тонн (с учетом влажности) | Дата последнего опробования или фактического перевода на резервный вид топлива | Наличие объекта в графике временного ограничения потребления газа (да/нет), № очереди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (центральн) | да | 10 | печное | 8,2 | 8,2 | 2012 г. | нет |
| Котельная №2 (МЦРБ) | да | 10 | печное | 10 | 10 | ноябрь 2013 г. | нет |
| Котельная №3 (МПК) | да | 10 | печное | 10 | 10 | 2012 г. | нет |

### Баланс мощности и подключенной нагрузки

Таблица 3 – Объемы отпуска тепловой энергии котельными МУП «Дуванводоканал» Республики Башкортостан за 2011-2014 год, Гкал

| Наименование | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 31430 | 29599 | 29316 | 31821 |
| Население | 11175 | 11219 | 11454 | 11037 |
| Бюджетные | 8214 | 6416 | 5846 | 8975 |
| Прочие организации | 12041 | 11964 | 12016 | 11809 |

# Система водоснабжения

### Институциональная структура

Услуги водоснабжения на территории сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет МУП «Дуванводоканал» Республики Башкортостан. Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- с. Месягутово;

- д. Абдрашитово;

- с. Старохалилово.

### Характеристика системы ресурсоснабжения с.Месягутово

В настоящее время  обеспечение населения села хозяйственно питьевым водоснабжением осуществляется из центрального водозабора, расположенного в юго-восточной части с.СМесягутово за микрорайоном «Загора». Утвержденные запасы водозабора составляют 4200 м3/сут. Водозаборные сооружения и сети водоснабжения находятся на балансе Месягутовского сельского совета. Общая протяженность водопроводных сетей по с.Месягутово составляет 43,5 км.

- центральный водозабор  «Загора» имеет 4 скважины (2 рабочие и 2  резервные) с насосами ЭЦВ8-40-180 – расход воды 40 м3/час каждого насоса;

- старый водозабор по ул. Электрическая имеет две скважины с насосами марки ЭЦВ8-40-90. Суммарная мощность скважин водозаборов составляет 80 м3/час;

- водозабор СВЭС имеет одну скважину с насосом марки ЭЦВ-6-10-80, Мощность водозабора составляет 10 м3/час.

водозабор «Зарека» имеет две скважины с насосами марки ЭЦВ-6-10-80, Мощность водозабора составляет 20 м3/час.

Нынешнее состояние существующих водозаборов неудовлетворительное. Три из последних были построены в период с 1987 по 1989-е годы прошлого столетия, и в настоящее время требуют реконструкции.

Водоснабжение села осуществляется по сетям водопровода находящимся на балансе Месягутовского сельского поселения. Протяженность сетей внутри населенного пункта составляет 43,50 км, 26,5 км из которых требуют реконструкции и ремонта.

Основные потребители – объекты социальной сферы и население.

Система водоснабжения с. Месягутово принимается хозяйственно-питьевая противопожарная, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (стальные 10 шт. по 50 м3 каждый). Резервуары расположены в южной части села на наивысшей отметке 320,0 м.

Рядом с резервуарами чистой воды (РЧВ) расположено здание в котором находится  насосная станция 2 подъема для микрорайона «Северный», бактерицидные установки для обеззараживания воды и диспетчерская. В насосной станции 2 подъема  установлены перекачивающие насосы для подачи воды на резервуары чистой воды в микрорайоне «Северный».

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода в резервуары чистой воды в микрорайоне «Северный».

В водопроводные разводящие сети Центральной части села вода подается из резервуаров чистой воды самотеком по одному водоводу диаметром 225 мм ПНД.

Существующие стальные  резервуары чистой воды объемом 500 м3 физически и технически устарели. Объем резервуаров крайне не достаточен для села населением 11 тыс.человек. Нет возможности создать необходимый неприкосновенный пожарный запас воды (684 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

В связи с этим требуется провести реконструкцию резервуаров чистой воды с увеличением общего объема до нормативного примерно до 1200 м3 чистой воды.

Таблица 7 – Характеристика производительности водозаборов

| Наименование | Тип водозабора | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая средняя производительность (2014 год), м3/сут | Наличие расходомеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Месягутово | Подзем | 4200 | 1800 | имеется |
| д. Абдрашитово | Подзем | 240 | 15 | нет |
| д. Новохалилово | нет | 0 | 0 | нет |
| с. Старохалилово | Подзем | 240 | 15 | нет |

Таблица 8 – Общая характеристика сетей водоснабжения

| Наименование | Ед.изм | Всего по СП Месягутовский сельсовет |
| --- | --- | --- |
| Число отдельных водопроводных сетей | ед. | 6 |
| Протяженность одиночных водопроводов, | км | 3,0 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 1,0 |
| Уличные водопроводные сети, | км | 44,0 |
| в т.ч. нуждающихся в ремонте | км | 29,0 |
| Внутриквартальные и внутридворовые сети | км | 0,0 |
| в т.ч. нуждающихся в замене | км | 0,0 |
| Число уличных водоразборов (колонок, будок, кранов) | ед. | 26 |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема | тыс.м3/сут. | 4,3 |
| Общая пртяжённость | км | 47,0 |

Таблица 9 – Объемы отпуска воды в сеть

| Наименование | ед.изм | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м. | 671,5 | 623,6 | 577,7 | 551,3 |

### Направления решения проблем в системе водоснабжения

Источники водоснабжения

В качестве источника водоснабжения с. Месягутово на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления с. Месягутово необходимо:

- произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов микрорайона «Загора».

- провести изыскания дополнительного источника водоснабжения, привлекая силы Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления с. Месягутово.

Выбор источника хоз-питьевого водоснабжения устанавливается на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды источника, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источника.

Местоположение водозаборных сооружений, на следующих стадиях проектирования, уточняется при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением его соответствующим актом.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматриваются Зоны санитарной охраны источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать Сан ПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Резервуары чистой воды

- Необходимо завершение работ по проекту «Водоснабжение районного центра 
с. Месягутово». Для  водоснабжения Микрорайона «Северный»  требуется строительство трех резервуаров чистой воды емкостью по 200 м3, обвязка резервуаров, устройство автоматики управления резервуарами, строительство ВЛ-0,4кВ к резервуарному парку, благоустройство территории. Стоимость работ составляет 28,69 млн. рублей в ценах 2014 года. Проектно-сметная документация имеется. Заказчик-застройщик - ОАО «Башкоммунводоканал». Подрядчик - ООО «Экострой». В РАИП 2015 года предусмотреть выделение 28,69 млн. рублей на завершение строительства объекта.

Государственный заказчик - Министерство жилищно-коммунального хозяйства РБ.

2. Резервуары чистой воды (РЧВ) для «Центральной» части села с населением 11 тыс.человек  объемом 500 м3 физически и технически устарели. Объем резервуаров крайне не достаточен для села. Нет возможности создать необходимый неприкосновенный пожарный запас воды (684 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хоз-питьевые нужды.

Требуется провести реконструкцию резервуаров чистой воды «Центральные» с увеличением общего объема до нормативного (примерно до 1200 м3 ) .

Насосные станции 2 подъема

1. Для устойчивого водоснабжения жителей микрорайона «Северный» и повышения  давления  в уличных разводящих водопроводах до нормативного на площадке РЧВ микрорайона «Северный» необходимо запроектировать и построить насосную станцию 2 подъема.

Уличные разводящие водопроводы

1. Строительство объекта «Разводящий уличный водопровод III очереди в мкр. Северный с. Месягутово»

Проект разработан за счет бюджета муниципального района (протяженность 3,5 км). Имеется положительное заключение Госэкспертизы на ПСД (определение достоверности сметной документации) от 02 апреля 2014 года № 02-1-3-0056-14. На строительство водопровода необходимо выделение 8,84 млн. рублей в РАИП 2015 года.

Государственный заказчик - Государственный комитет по строительству и архитектуре РБ (ГКУ РБ УМС).

# Система водоотведения

### Институциональная структура

Услуги водоотведения на территории сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет МУП «Дуванводоканал» Республики Башкортостан. Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам в населенном пункте с. Месягутово.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Централизованное водоотведение в сельском поселении Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляется только в районном центре Месягутово. Протяженность канализационных сетей – 16,6 км.

Объем канализационных стоков в 2014 году составил (143 тыс. м3

Уровень износа основных средств 78%.

Очистные сооружения не имеются. Сточные воды сбрасываются на поля фильтрации. На сброс сточных вод предприятия имеют все необходимые согласования и разрешения.

Таблица 15 – Характеристика КНС

| № | Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв),шт. | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производ., м3/час | Напор, м | Мощность электродвигателя, кВт |
| 1 | с. Месягутово КНС | СД 100-40 | 1 2 | 100х 3=300 | 40 | 17 х 3 =51 |
| Итого по поселению |  | 300 |  | 51 |

Таблица 16 – Объемы отведения стоков МО

| Наименование | ед.изм | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы отведения стоков | тыс. куб. м. | 144 | 144 | 144 | 143 |

### Направления решения проблем в системе водоотведения

На 1 очередь и расчетный срок строительства с. Месягутово проектом, на стадии ГП, предусматривается устройство централизованной системы канализации с отведением бытовых сточных вод и, близких им по составу, производственных стоков на реконструируемые очистные сооружения. Очищенная и обеззараженная сточная вода по напорно-самотечному коллектору отводится в р. Ай.

Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Централизованная система канализации предусматривается для новой и существующей застройки, коммунально-бытовых и общественных зданий. В связи с этим потребуется реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений, и доведение их проектной мощности до 220 м3/час.

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами в северо-западной части села, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения. Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечным коллектором в центральной части села вдоль р. Ай, направляются самотеком на проектируемые очистные сооружения.

Очищенная вода после обеззараживания по напорно-самотечному коллектору отводится в р. Ай. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем должно быть расположено ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения с. Месягутово, на месте существующих очистных сооружений.

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки (решетки, песколовки, отстойники, фильтры) закрытого типа комплектно блочного заводского изготовления. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков – западная окраина села, в створе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродукты - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Очищенная вода по сбросному самотечному трубопроводу, отводится в р. Ай.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории, на рабочей стадии проектирования.

# Система электроснабжения

### Институциональная структура

Услуги электроснабжения на территории сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет ПО СВЭС ООО «Башкирэнерго». Услуги предоставляются физическим и юридическим лицам в населенных пунктах:

- с. Месягутово;

- д. Абдрашитово;

- д. Новохалилово;

- с. Старохалилово.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

В настоящее время село электрифицировано от подстанции «Месягутово» 110/35 1Т-16000 КВА, 2Т-10 000 КВА. Основным источником питания по 110 кВ является ВЛ-110 кВ Приваловская и В.Киги-Месягутово.

Низкое напряжение по районному центру распределяется от:

- 91 ТП-Р потребителям с суммарной мощностью 14260 кВА, и 2*250кВА ООО «ГИП – Электро».

Данные по электрификации предоставлены филиалом ООО «БашРЭС» Дуванского РЭС по СВРЭС ООО «БашРЭС-Уфа». Марки и сечения используемых проводов для линий 35, 110 кВ и выше АС-50-240.

Типы линий электроснабжения-воздушные на опорах, по ВЛ-110 кВ, ВЛ-10 кВ, ВЛ-35 кВ.

### Направления решения проблем в системе электроснабжения

Проектом следует предусмотреть строительство РП-10 кВ для повышения надежности электроснабжения микрорайона «Северный».

# Система сбора и утилилизации твердых бытовых отходов

### Институциональная структура

Услуги сбора твердых бытовых отходов на территории сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет ООО «Дуван твердо-бытовые отходы». На территории сельского поселения услуги предоставляются физическим и юридическим лицам населенных пунктов:

- с. Месягутово;

- д. Абдрашитово;

- д. Новохалилово;

- с. Старохалилово.

### Характеристика системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Полигон ТБО представляет собой оборудованный полигон, площадью 3,56 га. Мощность объекта размещения 156 тыс. м3 (42,12 тыс. тонн), объект введен в эксплуатацию в 2003 году, срок его эксплуатации составляет 16,3 лет. По договору с сельским поселением Месягутовский сельсовет полигон эксплуатирует ООО «Дуван ТБО» лицензия предприятия приведена в приложении 2 настоящего документа.

На сегодняшний день полигон ТБО отвечает всем нормативным показателям и санитарным нормам предъявляемым к специализированным полигонам ТБО (СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по проектированию»). На данный момент полигон заполнен на 70 %. в связи с этим проектом предлагается расширение территории существующего полигона ТБО, для дальнейшей ее эксплуатации до конца расчетного срока (2032 год).

Существующий полигон ТБО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение).

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Согласно приложения 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество бытовых отходов по селу с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

Таблица 16 – Характеристика ТБО

| Бытовые отходы | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Количество жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс.тонн в год | Количество жителей тыс. чел | Норма накопления, кг/чел | Количество отбросов, тыс. тонн в год |
| Жидкие отходы | 13,970 | 2000 | 27,940 | 15,385 | 2000 | 30,770 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованные водопроводом и канализацией | 13,970 | 250 | 3,492 | 15,385 | 280 | 4,308 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц и площадей. | 87,78 га | 5 | 4,389 | 102,25 га | 5 | 5,112 |

Таблица 17 – Морфологический состав ТБО

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 9,420 т.т. |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 20-28 25 | 2,355 |
| Бумаги, картон | 35-45 40 | 3,768 |
| Дерево | 1-2 1 | 0,094 |
| Металлолом | 1,5-2 2 | 0,188 |
| Текстиль | 4-7 7 | 0,658 |
| Кости | 1-2 2 | 0,188 |
| Стекло | 3-6 5 | 0,470 |
| Кожа, резина | 1-3 2 | 0,188 |
| Камни, штукатурка | 1-2 2 | 0,188 |
| Пластмасса | 1,5-2,5 2 | 0,188 |
| Прочие | 1-2 2 | 0,188 |
| Отсев | 10-18 10 | 0,942 |
| Итого | 100 | 9,42 |

Сбор и удаление ТБО

Сбор и удаление ТБО осуществляется спецавтохозяйством в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промпредприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала.

Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на проектируемый усовершенствованный полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Организация планово регулярной системы и режим удаления бытовых отходов определяется на основании решений местных административных органов по предоставлению коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления бытовых отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз бытовых отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию бытовых отходов. Периодичность удаления бытовых отходов выбирается с учетом сезонов года, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число органов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включает жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, кинотеатры, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, общежития, детские сады, ясли, школы и другие учебные заведения, кинотеатр, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах. Взаимоотношения и обязанности сторон определяются договором.

На сегодняшний день полигон ТБО находится в эксплуатации ООО «Дуван ТБО». Организация занимается сбором и утилизацией отходов I – IV классов опасности.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры.

На расчетный срок количество отходов составляет:

15,385 тыс.чел * 50 кг/год = 7,69 тыс.т./год

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5,0 м3 на специально оборудованной площадке в северной части села. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а так же по заявкам жилищной организации.

Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15 % балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТБО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья, который осуществляется посредством организации стационарного приема вторсырья от населения. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Территория ТБО из расчета 0,02- 0,05 га на 1 тыс. тонн отбросов в год.

Крупногабаритные отходы и обычные бытовые отходы на расчетный срок в сумме составляют – 17,11 тыс.тонн/год.

Площадь полигона на годовое накопление мусора составит: 17,11 тыс.тонн/год*0,02 га = 0,34 га.

На расчетный период действия генерального плана потребуется территории, на расчетный срок 0,34 га * 20 лет = 6,8 га до 2032 г.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5,0 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю. На расчетный срок количество крупногабаритных отходов составит: 7,69 т.т. в год = 7 690 000 кг;

7 690 000 кг: 180 кг/м3 = 42,222 тыс. м3, где 180 кг/м3 - средняя плотность крупногабаритных отходов (КГО).

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод*t*К1 / (365*V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

На расчетный срок количество мусора составит: 9,420 т.т. в год = 9 420 000 кг; 9 420 000 кг : 200 кг/м3 = 47,100 тыс. м3, где 200 кг/м3 - средняя плотность ТБО.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров для сбора муниципальных и крупногабаритных отходов и периодичность вывоза приводится в таблице № 17.

Таблица 18

| Наименование | Числен. населения на конец Р.С., чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТБО | КГО | V=0,75 м3 | V=5 м3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с. Месягутово | 15385 | 89322 | 47100 | 42222 | 215 | 86,7 | ТБО-каждый день, КГО-1 раз в 3 дня |
| с К=1,1 |  |  |  |  | 236 | 95 |  |

Определение количества контейнеров:

Bкон = 47 100 м3/год *1 сут.*1,25/365*0,75 м3 = 215 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон * К2 ;

215 шт * 1,1 = 236 шт.

Определение количества бункеров для вывоза КГО:

Bкон = 42 222 м3/год *3 сут.*1,25/365*5,0 м3 = 86,7 шт.

Списочного числа бункеров = Вкон * К2;

86,7 шт * 1,1 = 95 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 48 площадках планируется установка 236 контейнеров.

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТБО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты два наиболее часто применяемых типа мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемый для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полный рабочий день (8 часов).

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза бытовых отходов, определяют по формуле:

М = Пгод/ (365 * Псут * Кисп)

где Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона или обратно.

Исходные данные для расчета приводятся в таблице № 18.

Таблица 19

| Наименование | Еед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТБО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 8 | 8 | 8 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов, необходимых для вывоза муниципальных отходов приводится в таблице № 19.

Таблица 20

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТБО | км | L | 2,3 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,03 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2,95 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 48,38 |
| Объем ТБО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 89322 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 7 |

Согласно полученному результату требуется 7 машин марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участка движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТБО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме соответствующим данной стадии, согласно градостроительного кодекса.

Таким образом, периодичность вывоза ТБО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять: 3 рейса из семи единиц мусоровозного транспорта 1 раз в день.

### Направления решения проблем в системе сбора и утилизации твердых бытовых отходов

Согласно требованиям СанПин 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», на территории с. Месягутово проектом предусматривается организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборка территории.

Объектами очистки являются: территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площадки, места общественного пользования, места отдыха.

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

В соответствии с п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88, размещение мест временного хранения отходов необходимо согласовать с районным архитектором и районной санэпидстанцией (санитарным врачом).

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры.

Согласно п. 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88, размещение мест временного хранения отходов необходимо согласовать с районным архитектором и районной санэпидстанцией (санитарным врачом).

Твердые бытовые отходы вывозятся мусоровозным транспортом.

На I очередь и расчетный срок строительства с. Месягутово проектом, на стадии ГП, предусматривается реконструкция и модернизация централизованной раздельной системы канализации с отведением бытовых сточных вод на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой стоков. Очищенная и обеззараженная сточная вода по напорному коллектору отводится в р. Ай в у северо-восточной границы села на существующие очистные сооружения. Для обеспечения канализацией жителей микрорайона «Зарека» проектом предусматривается переправа канализации с помощью дюкера, через водную преграду в центральной части села. Микрорайон «Загора» находится в юго-восточной части села, его территория находится на низменности, что бы вывести сети канализации на очистные сооружения проектом предусматривается установка Канализационной насосной станции (КНС) (квартал 60).

В задачу санитарной очистки территории кроме сбора входит и удаление отходов из всех жилых и общественных зданий, обезвреживание и хранение твердых бытовых отходов (ТБО), производство работ по летней и зимней уборке улиц с твердым покрытием, удаление жидких отходов, т.е.:

- сбор и удаление твердых бытовых отходов (ТБО) за пределы территории;

- сбор и удаление жидких отходов из зданий, не имеющих канализации;

- уборка улиц и площадей;

- удаление мусора из зданий общественной застройки (производится выносным образом в мусоросборники с дальнейшим удалением мусора специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки).

Согласно республиканской целевой программе «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан» на 2011 – 2020 годы и в целях соблюдения норм статьи 13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» муниципалитеты разрабатывают генеральные схемы очистки территорий населенных пунктов от коммунальных отходов.

Целевой программой предусмотрено совершенствование системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории Республики Башкортостан:

- подготовка к внедрению организованной системы обращения ТБО на территории Республики Башкортостан;

- проектирование и строительство объектов сбора и размещения ТБО на территории муниципальных образований РБ;

- создание условий для развития производств по использованию вторичных ресурсов на территории Республики Башкортостан с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

- улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований Республики Башкортостан, в том числе ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов и рекультивация техногенных массивов.

Программа предусматривает проведение эксперимента по организации раздельного сбора ТБО во всех муниципальных районах и городских округах Республики Башкортостан. Администрацией муниципального образования в населенном пункте организует:

- раздельный сбор мусора на пищевой и непищевой;

- размещение контейнерных площадок для сбора и временного накопления твердых бытовых отходов, крупногабаритных и строительных отходов;

- разработку методических рекомендаций по установлению расчетных норм накопления отходов;

- уточнение качественных и количественных характеристик ТБО для различных населенных пунктов и прогнозирование ситуации в сфере обращения ТБО для выработки стратегических планов на перспективу, для совершенствования тарифной политики.

Предлагаемая система предполагает сбор отходов с территории населенного пункта, с водоохранных зон и зон рекреации, расположенных на расстоянии не более 35 км от месторасположения полигона. Увеличение данного расстояния в большинстве случаев нецелесообразно в связи со значительным ростом тарифа на услуги по вывозу отходов с мест их накопления и во избежание снижения надежности системы удаления отходов.

# Система газоснабжения

### Институциональная структура

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Газоснабжение существующей застройки осуществляется от АГРС «Месягутово» в 100 метрах к юго-западу от границы села. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в восьми ГРП (№ 1, № 2, № 3, № 6, № 7, № 37) и 12-ти ШРП (№ 33, № 43, № 42, № 37, № 27, № 3, № 2, № 1, № 12, № 9, 10, № 8, № 6, № 5). Газ подается на хозяйственно-бытовые, промышленные и коммунальные нужды.

Газораспределение в селе Месягутово производится по газопроводам низкого и высокого давления (2 ой категории). Природный газ используется в качестве топлива для отопительных котельных.

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы газоснабжения

### Направления решения проблем в системе газоснабжения

Настоящим проектом предусматривается внесение изменений в генплан с. Месягутово МР Дуванский район РБ. Планируется развитие свободной территории данного населенного пункта, включая строительство:

- жилищных секторов;

- зданий общественного назначения;

- коммунально-бытового назначения;

- объектов отдыха и туризма.

Исходя из этого диктуется необходимость размещения новых ГРП (ПГБ)

Проектируемые ГРП питаются от существующего газопровода высокого давления Р=0,6 МПа идущего внутри населенного пункта.

Объекты производственного назначения, находящиеся на существующей территории, будут подключатся по мере поступления соответствующих документов.

Для более надежного снабжения газом потребителей с. Месягутово предлагается закольцовка проектируемых сетей газоснабжения.

Расходы газа по потребителям определены по данным раздела «Теплоснабжение» и сведены в табл.  1 см. выше. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Производительность каждого ГРП, типа газового оборудования, диаметры перемычек и расчетная схема газоснабжения определяются на последующих стадиях проектирования.

Расходы газа по потребителям определены по данным раздела «Теплоснабжение» и сведены в таблицу № 14 в разделе Теплоснабжение настоящего документа. Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом.

Производительность каждого ГРП, типа газового оборудования, диаметры газопроводов определяются на последующих стадиях проектирования.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

Таблица 17 – Состав сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месягутово | Село, административный центр |
| 2 | Абдрашитово | Деревня |
| 3 | Новохалилово | Деревня |
| 4 | Старохалилово | Село |

# Перспективные показатели развития МО

### Социально-экономические показатели

Таблица 18 - Динамика численности населения

| Наименоование | Ед.изм. | 2010 | 2013 | 2014 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СП Месягутовский сельсовет | чел | 10883 | 12318 | 12576 | 13870 | 15285 |

### Перспективы развития застройки

Далее приведена динамика ввода объектов частной жилой застройки, многоквартирных домов.

Таблица – Фактические объемы ввода объектов застройки

| Наименование | Ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы строительства объектов жилого назначения | м2 | 11881,5 | 12230,8 | 10609,1 | 9747,9 |

В соответствии с существующими официальными прогнозами, в период действия Программы (до 2032 года) будет введено 190 тыс. м2 жилых объектов. План объемов строительства объектов жилого назначения на 2020 год – 12 356,5 м2.

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 19 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения | Площадь объектов жи-лой застройки (многок-вартирные и индиви-дуальные жилые дома), подключенных к систе-ме централизованного ТС | м2 | 52939,3 | 52939,3 | 52939,3 | 54578,8 | 54900 | 54900 | 54900 | 54900 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % | 93,0 | 95,0 | 95,5 | 96,2 | 97,89 | 97,0 | 95,5 | 95,5 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспек-тивной нагрузки | Объем реализации ус-луг | тыс.Гкал | 29,88 | 30,65 | 30,58 | 30,8 | 31,18 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реа-лизуемых в соответст-вии с показателями приборов учета (много-квартирные дома) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 2,31 |
|  | Доля объема услуг, реа-лизуемых в соответст-вии с показателями приборов учета (бюд-жетные организации) | % | 15,9 | 21,5 | 21,9 | 31,74 | 34,9 | 35,2 | 51,2 | 100 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,95 (2017) 4,00 (2018) 4,60 (2019) | 0,0 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 20 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой заст-ройки (многоквартирные и ин-дивидуальные жилые дома), подключенных к системе цент-рализованного водоснабжения и водоотведения | тыс. м2 | 95,8 | 95,3 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водо-отведения | % | 93,0 | 95,0 | 95,5 | 96,2 | 97,89 | 97,0 | 95,5 | 95,5 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 355,284 | 390,793 | 409,217 | 440,442 | 369,213 | 394,3 | 413,0 | 432,4 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартир-ные дома) | % | 17,4 | 21,8 | 85,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные ор-ганизации) | % | 24,2 | 24,2 | 58,9 | 79,9 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммуналь-ного ресурса с детализа-цией по многоквартирным домам и бюджетным организациям | Удельное потребление воды на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 43,6 | 39,6 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 | 38,4 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 много-квартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  | Удельное потребление воды на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 21 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой заст-ройки (многоквартирные и индиви-дуальные жилые дома), подклюю-ченных к системе централизован-ного водоснабжения и водоотве-дения | тыс. м2 | 94,2 | 92,6 | 92,9 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотве-дения | % | 93,0 | 95,0 | 95,5 | 96,2 | 97,89 | 97,0 | 95,5 | 95,5 | 93,0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем реализации услуг | тыс. куб. м. | 481,3 | 470,6 | 437,7 | 437,7 | 447,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 | 452,3 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями при-боров учета (многоквартирные до-ма) | % | 17,8 | 20,2 | 27,0 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,1 |
| Показатели эффектив-ности потребления ком-мунального ресурса с де-тализацией по много-квартирным домам и бюджетным организа-циям | Удельный прием стоков на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 72,5 | 69,0 | 62,4 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
|  | Удельный прием стоков на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Удельный прием стоков на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | Центральная котельная | СП Месягутовский сельсовет |
| 11 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 4,30 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014 | 12.2014 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015 | 12.2015 | 30 |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 5,80 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014 | 12.2014 | 3 |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015 | 12.2017 | 80 |  | 80 |  |  |  | 25 | 25 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | Котельная МЦРБ | СП Месягутовский сельсовет |
| 21 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 8,60 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2013 | 12.2013 | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2014 | 12.2014 | 45 |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 4,0 км |  |
|  | Проектирование |  | 01.2014 | 12.2014 | 1,5 |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2015 | 12.2018 | 60 |  | 60 |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  |  |
| 3 | Котельная МПК | СП Месягутовский сельсовет |
| 31 | Новое строительство БМК | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |  | 2,58 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2018 | 12.2018 | 2,5 |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2019 | 12.2019 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 32 | Реконструкция тепловых сетей |  |  | 1,15 |  |
|  | Проектирование |  | 01.2015 | 12.2015 | 0,5 |  | 0,5 |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство |  | 01.2016 | 12.2017 | 15 |  | 15 |  |  |  |  | 10 | 5 |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| Наименование проекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  | 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| с. Месягутово |
| Всего | 71 904 | 71 904 | 0 | 0 | 11 517 | 0 | 7 032 | 7 032 | 7 032 | 37 569 | 0 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 34 217 | 34 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 3 080 | 3 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 1 600 | 1 600 |  |  | 1 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 1 480 | 1 480 |  |  | 1 480 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 31 137 | 31 137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 168 | 168 |  |  |  |  |  |  |  | 168 |  |
|  | СМР |  |  | 2 400 | 2 400 |  |  |  |  |  |  |  | 2 400 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 1 617 | 1 617 |  |  |  |  |  |  |  | 1 617 |  |
|  | СМР |  |  | 23 100 | 23 100 |  |  |  |  |  |  |  | 23 100 |  |
| 1.2.4. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2019 | 2019 | 252 | 252 |  |  |  |  |  |  |  | 252 |  |
|  | СМР |  |  | 3 600 | 3 600 |  |  |  |  |  |  |  | 3 600 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 27 529 | 27 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 27 529 | 27 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2016 | 2018 | 1 801 | 1 801 |  |  |  |  | 600 | 600 | 600 |  |  |
|  | СМР |  | 2019 | 25 728 | 25 728 |  |  |  |  | 6 432 | 6 432 | 6 432 | 6 432 |  |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 8 438 | 8 438 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 2 408 | 2 408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2014 | 2014 | 158 | 158 |  |  | 157 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 250 | 2 250 |  |  | 2 250 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 6 030 | 6 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2014 | 2014 | 680 | 680 |  |  | 680 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2014 | 2014 | 350 | 350 |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 5 000 | 5 000 |  |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 721 | 1 721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 113 | 113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 608 | 1 608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Абдрашитово |
| Всего | 20 471 | 20 471 | 0 | 0 | 1 155 | 3 212 | 0 | 0 | 0 | 6 474 | 8 560 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 7 629 | 7 629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 1 155 | 1 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 6 474 | 6 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | СМР |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 361 | 361 |  |  |  |  |  |  |  | 361 |  |
|  | СМР |  |  | 5 150 | 5 150 |  |  |  |  |  |  |  | 5 150 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 8 560 | 8 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 8 560 | 8 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2023 | 2023 | 560 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560 |
|  | СМР |  |  | 8 000 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 000 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 3 212 | 3 212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 749 | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | 2015 | 2015 | 49 | 49 |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 700 | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 2 463 | 2 463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2015 | 2015 | 180 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2015 | 2015 | 149 | 149 |  |  |  | 149 |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 134 | 2 134 |  |  |  | 2 134 |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 070 | 1 070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 000 | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новохалилово |
| Всего | 21 733 | 21 733 | 0 | 0 | 3 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 544 | 9 245 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 8 699 | 8 699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 1 155 | 1 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 600 | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 555 | 555 |  |  | 555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 7 544 | 7 544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2019 | 2019 | 63 | 63 |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |
|  | СМР |  |  | 900 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 900 |  |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2019 | 2019 | 431 | 431 |  |  |  |  |  |  |  | 431 |  |
|  | СМР |  |  | 6 150 | 6 150 |  |  |  |  |  |  |  | 6 150 |  |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 9 245 | 9 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 9 245 | 9 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2025 | 2025 | 605 | 605 |  |  |  |  |  |  |  |  | 605 |
|  | СМР |  |  | 8 640 | 8 640 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 640 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 2 635 | 2 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 128 | 128 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Обеспечение автоматизированной работы скважинных насосов в зависимости от давления в сети по ЭКМ | ПИР | 2014 | 2014 | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 120 | 120 |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 2 506 | 2 506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2014 | 2014 | 180 | 180 |  |  | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2014 | 2014 | 152 | 152 |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 2 174 | 2 174 |  |  | 2 174 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 1 156 | 1 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 76 | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 080 | 1 080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Старохалилово |
| Всего | 80 509 | 80 509 | 0 | 0 | 2 310 | 0 | 0 | 7 215 | 0 | 0 | 45 837 |
| 1. Безопасность и качество воды |  |  |  | 25 529 | 25 529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Организационные мероприятия | ПИР |  |  | 2 310 | 2 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | 2014 | 2014 | 1 200 | 1 200 |  |  | 1 200 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | 2014 | 2014 | 1 110 | 1 110 |  |  | 1 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация водозаборных сооружений | ПИР, СМР |  |  | 23 219 | 23 219 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | 2020 | 2020 | 126 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 |
|  | СМР |  |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800 |
| 1.2.3. Реконструкция сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2020 | 2020 | 49 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  | СМР |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |
| 1.2.3. Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | 2020 | 2020 | 840 | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |
|  | СМР |  |  | 12 000 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |
| 1.2.4. Реконструкция РЧВ | ПИР | 2020 | 2020 | 504 | 504 |  |  |  |  |  |  |  |  | 504 |
|  | СМР |  |  | 7 200 | 7 200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 200 |
| 2. Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 42 458 | 42 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Реконструкция водопроводной сети | ПИР, СМР |  |  | 42 458 | 42 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2029 | 2032 | 2 778 | 2 778 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 778 |
|  | СМР |  |  | 39 680 | 19 840 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 840 |
| 3. Повышение энергетической эффективности и энергосбережение | ПИР, СМР |  |  | 7 215 | 7 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии | ПИР, СМР |  |  | 2 675 | 2 675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | 2017 | 2017 | 126 | 126 |  |  |  |  |  | 126 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 1 800 | 1 800 |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  |
| 3.1.2. Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | 2017 | 2017 | 49 | 49 |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  |
| 3.2. Программа управления водопотреблением. | ПИР, СМР |  |  | 4 540 | 4 540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | 2017 | 2017 | 560 | 560 |  |  |  |  |  | 560 |  |  |  |
| 3.2.2. Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | 2017 | 2017 | 260 | 260 |  |  |  |  |  | 260 |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 3 720 | 3 720 |  |  |  |  |  | 3 720 |  |  |  |
| 4. Доступ к услуге водоснабжения | ПИР, СМР |  |  | 5 307 | 5 307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР |  |  | 347 | 347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СМР |  |  | 4 960 | 4 960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  | 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| Всего по поселению | 876 100 | 876 100 | 0 | 7 299 | 80 417 | 122 870 | 65 694 | 87 720 | 114 991 | 99 962 | 297 147 |
| с. Месягутово |
| Всего | 121 650 | 121 650 | 0 | 7 299 | 57 176 | 57 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2013 | 2013 | 2 619 | 2 619 | 0 | 2 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2014 | 2015 | 41 031 | 41 031 | 0 | 0 | 20 516 | 20 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2013 | 2013 | 4 680 | 4 680 | 0 | 4 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2014 | 2015 | 73 320 | 73 320 | 0 | 0 | 36 660 | 36 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д. Абдрашитово |
| Всего | 63 950 | 63 950 | 0 | 0 | 3 837 | 15 028 | 15 028 | 15 028 | 15 028 | 0 | 0 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2014 | 2014 | 2 661 | 2 661 | 0 | 0 | 2 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2018 | 41 689 | 41 689 | 0 | 0 | 0 | 10 422 | 10 422 | 10 422 | 10 422 | 0 | 0 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 1 176 | 1 176 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2018 | 18 424 | 18 424 | 0 | 0 | 0 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 4 606 | 0 | 0 |
| д. Новохалилово |
| Всего | 367 100 | 367 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 026 | 49 296 | 49 296 | 246 481 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2017 | 2017 | 19 176 | 19 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 176 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2018 | 2024 | 300 424 | 300 424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 918 | 42 918 | 214 589 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2017 | 2017 | 2 850 | 2 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 850 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2018 | 2024 | 44 650 | 44 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 379 | 6 379 | 31 893 |
| с. Старохалилово |
| Всего | 323 400 | 323 400 | 0 | 0 | 19 404 | 50 666 | 50 666 | 50 666 | 50 666 | 50 666 | 50 666 |
| Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2014 | 2014 | 17 196 | 17 196 | 0 | 0 | 17 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2020 | 269 404 | 269 404 | 0 | 0 | 0 | 44 901 | 44 901 | 44 901 | 44 901 | 44 901 | 44 901 |
| Реконструкцию (строительство) канализационной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 2 208 | 2 208 | 0 | 0 | 2 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СМР | 2015 | 2020 | 34 592 | 34 592 | 0 | 0 | 0 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 | 5 765 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: ____________.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 22 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в ин-вестициях и обслу-живании кредитов | тыс.руб. | 775 739 | 0 | 0 | 106 272 | 128 558 | 134 073 | 93 805 | 106 190 | 36 613 | 34 428 | 32 242 | 30 057 | 27 872 | 20 856 | 13 728 | 7 338 | 3 707 | -0 | -0 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 437 036 | 0 | 0 | 96 611 | 108 527 | 104 607 | 59 898 | 67 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 25 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 5 553 | 9 259 | 9 259 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 338 703 | 0 | 0 | 9 661 | 20 031 | 29 466 | 33 907 | 38 798 | 36 613 | 34 428 | 32 242 | 30 057 | 27 872 | 20 856 | 13 728 | 7 338 | 3 707 | -0 | -0 |
| Источники инвести-ций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 568 934 | 0 | 0 | 98 658 | 112 874 | 111 170 | 67 729 | 76 651 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 131 898 | 0 | 0 | 2 047 | 4 346 | 6 562 | 7 831 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 131 898 | 0 | 0 | 2 047 | 4 346 | 6 562 | 7 831 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 | 9 259 |
| Изменение оборот-ного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 218 518 | 0 | 0 | 48 306 | 54 264 | 52 304 | 29 949 | 33 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 232 798 | 0 | 0 | 7 614 | 15 685 | 22 903 | 26 075 | 29 539 | 27 354 | 25 168 | 22 983 | 20 798 | 18 613 | 11 597 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 25 992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 921 | 5 553 | 9 259 | 9 259 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в та-рифе | тыс.руб. | 232 798 | 0 | 0 | 7 614 | 15 685 | 22 903 | 26 075 | 29 539 | 27 354 | 25 168 | 22 983 | 20 798 | 18 613 | 11 597 | 4 469 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Таблица 23– Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвес-тициях и обслужива-нии кредитов | тыс.руб. | 529 039 | 0 | 26 613 | 6 943 | 13 411 | 26 793 | 18 858 | 101 805 | 59 231 | 17 104 | 16 103 | 34 412 | 46 769 | 38 688 | 16 524 | 14 313 | 12 653 | 38 845 | 39 973 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 325 648 | 0 | 24 193 | 4 222 | 9 848 | 21 292 | 12 414 | 87 019 | 41 126 | 0 | 0 | 17 554 | 29 280 | 20 477 | 0 | 0 | 0 | 28 654 | 29 568 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 203 391 | 0 | 2 419 | 2 721 | 3 563 | 5 501 | 6 445 | 14 787 | 18 104 | 17 104 | 16 103 | 16 858 | 17 488 | 18 211 | 16 524 | 14 313 | 12 653 | 10 190 | 10 405 |
| Источники инвести-ций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 391 500 | 0 | 24 706 | 4 825 | 10 658 | 22 553 | 13 938 | 90 387 | 45 366 | 4 240 | 4 240 | 22 166 | 34 512 | 26 143 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 34 927 | 35 841 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 65 852 | 0 | 513 | 602 | 811 | 1 262 | 1 525 | 3 368 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 612 | 5 232 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 6 273 | 6 273 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 65 852 | 0 | 513 | 602 | 811 | 1 262 | 1 525 | 3 368 | 4 240 | 4 240 | 4 240 | 4 612 | 5 232 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 5 666 | 6 273 | 6 273 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 162 824 | 0 | 12 097 | 2 111 | 4 924 | 10 646 | 6 207 | 43 509 | 20 563 | 0 | 0 | 8 777 | 14 640 | 10 238 | 0 | 0 | 0 | 14 327 | 14 784 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 137 539 | 0 | 1 907 | 2 119 | 2 753 | 4 239 | 4 920 | 11 418 | 13 865 | 12 864 | 11 864 | 12 247 | 12 256 | 12 545 | 10 858 | 8 647 | 6 987 | 3 917 | 4 133 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в та-рифе | тыс.руб. | 137 539 | 0 | 1 907 | 2 119 | 2 753 | 4 239 | 4 920 | 11 418 | 13 865 | 12 864 | 11 864 | 12 247 | 12 256 | 12 545 | 10 858 | 8 647 | 6 987 | 3 917 | 4 133 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

Таблица 24 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвес-тициях и обслужива-нии кредитов | тыс.руб. | 2 375 700 | 38 588 | 125 116 | 143 374 | 115 477 | 203 610 | 228 711 | 228 019 | 248 154 | 173 819 | 181 883 | 188 140 | 190 293 | 80 238 | 70 619 | 57 708 | 45 041 | 33 857 | 23 051 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 1 357 246 | 35 080 | 110 712 | 117 908 | 83 027 | 157 176 | 167 997 | 155 150 | 163 109 | 85 204 | 89 677 | 94 103 | 98 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств | тыс.руб. | 5 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 705 |
| За счет бюджетных средств | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 1 018 453 | 3 508 | 14 404 | 25 466 | 32 450 | 46 434 | 60 714 | 72 870 | 85 045 | 88 615 | 92 206 | 94 037 | 92 191 | 80 238 | 70 619 | 57 708 | 45 041 | 33 857 | 23 051 |
| Источники инвести-ций и обслуживании кредитов | тыс.руб. | 1 712 852 | 35 823 | 113 801 | 123 495 | 90 373 | 167 852 | 182 232 | 172 672 | 184 087 | 107 987 | 114 360 | 120 780 | 126 857 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 |
| Собственные средства | тыс.руб. | 355 606 | 743 | 3 089 | 5 587 | 7 346 | 10 676 | 14 235 | 17 522 | 20 978 | 22 783 | 24 683 | 26 677 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 355 606 | 743 | 3 089 | 5 587 | 7 346 | 10 676 | 14 235 | 17 522 | 20 978 | 22 783 | 24 683 | 26 677 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 | 28 755 |
| Изменение оборотного капитала за счет НДС | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетное финансирование | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 678 623 | 17 540 | 55 356 | 58 954 | 41 514 | 78 588 | 83 999 | 77 575 | 81 555 | 42 602 | 44 838 | 47 051 | 49 051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 668 552 | 2 765 | 11 315 | 19 879 | 25 104 | 35 758 | 46 479 | 55 347 | 64 067 | 65 832 | 67 523 | 67 360 | 63 436 | 51 483 | 41 864 | 28 953 | 16 286 | 5 102 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 5 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 705 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 668 552 | 2 765 | 11 315 | 19 879 | 25 104 | 35 758 | 46 479 | 55 347 | 64 067 | 65 832 | 67 523 | 67 360 | 63 436 | 51 483 | 41 864 | 28 953 | 16 286 | 5 102 | 0 |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Месягутовский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 17 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

- периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- верификация данных;

- анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.